## Slide 1
项目七
数字化质量管理

## Slide 2
2
学习目标
【知识目标】
  1. 理解统计质量控制；
  2. 了解抽样检查的基本原理；
  3. 熟悉ISO9000标准体系及服务质量的相关概念。
【能力目标】
  1. 掌握统计质量控制含义和方法；
  2. 能够计算抽样检查中产品的不合格率；
  3. 熟悉ISO 9000系列标准；
  4. 能够明确质量服务管理的必要性。
【思政目标】
  1．了解我国数字化质量管理现状，增强民族自豪感，培养创新意识、质量意识和爱国主义精神；
  2. 关注产品质量，体会新时代大国工匠精神的内涵，从而激发学生的使命感和责任感，树立正确的人生观、价值观和世界观。

## Slide 3
2
思维导图

## Slide 4
统计质量控制
  统计质量控制的含义
  统计质量控制的定量方法
  统计过程控制
任务一

## Slide 5
统计质量控制
统计质量控制作为一种科学、有效的质量控制方法，被广泛应用于各个行业，旨在预防和控制生产过程中的误差。
预防和控制误差
统计质量控制的目的
统计质量控制是一种预防性的质量控制方法，旨在减少生产过程中的误差，提高生产过程的工序能力。
确保产品质量稳定，减少不合格品的产生，提高客户满意度和市场竞争力。
统计质量控制

## Slide 6
质量控制图的作用
观察数据是否在控制上限（UCL）和控制下限（LCL）之间，如果数据超出控制界限，则说明生产过程出现了异常，需要进行调整。
数据观察
及时发现问题
质量控制图可以实时监控生产过程，帮助企业及时发现并解决问题，确保生产过程的稳定性和产品的可靠性。
制作质量控制图是统计质量控制的核心步骤之一，通过收集生产过程中的数据，将数据标注在质量控制图上。
  统计质量控制图的制作
统计质量控制的含义

## Slide 7
数据收集
在实施统计质量控制之前，需要收集生产过程中的数据，确保数据的准确性和可靠性，以用于后续的分析和改进。
数据处理
处理数据时需要去除异常值和失真数据，以确保数据的准确性和可靠性。同时，还需要对数据进行转换和标准化处理。
  数据的收集和处理
统计质量控制的含义

## Slide 8
评估生产能力
工序能力是评估生产过程能否稳定生产出符合规格要求产品的重要指标，通过对生产过程中的数据进行分析。
计算工序能力指数
工序能力指数可以用实际生产的规格上限（USL）、规格下限（LSL）和实际生产的平均值（X）来表示。
指数越高稳定性越好
工序能力指数越高，说明生产过程的稳定性越好，能够更好地满足客户需求并提高市场竞争力。
  工序能力的评估
统计质量控制的含义

## Slide 9
通过实时监控生产过程的数据，可以及时发现生产中出现的问题，深入分析原因并采取改进措施。
实时监控生产过程
通过解决质量问题，企业可以预防类似问题的再次出现，提高产品质量和生产效率。
预防类似问题
  问题的发现和解决
统计质量控制的含义

## Slide 10
统计质量控制的目的是不断提高产品质量和生产效率，因此需要不断进行改进和优化。
持续改进
改进的措施可以包括调整工艺参数、改进生产流程、提高设备精度等。
改进措施
通过持续改进和优化，企业可以进一步提高工序能力和产品质量，增强市场竞争力。
增强市场竞争力
01
02
03
  持续改进和优化
统计质量控制的含义

## Slide 11
统计分析表的作用
统计分析表是用于收集和整理数据的工具，常用于质量管理体系中的数据分析和问题诊断。
统计分析表的设计
统计分析表的设计需要根据实际需要，包含表头、表体和表注等基本元素，以明确表格的用途和重要性。
统计分析表的应用步骤
应用统计分析表时，需按照设计表格、收集数据、数据统计和问题诊断等步骤进行。
  统计分析表
统计质量控制的定量方法

## Slide 12
项目日期 | 交验数 | 合格数 | 不良品数 |  |  | 不良品类型 |  |  | 不良品率/%
 |  |  | 废品数 | 次品数 | 返修品数 | 废品类型 | 次品类型 | 返修品类型 | 
  统计分析表
不良项目统计分析表

## Slide 13
直方图是用于展示数据分布情况的图形，可以直观地看到数据的分布情况，以及数据集中趋势和离散程度的表现。
  直方图
统计质量控制的定量方法

## Slide 14
散布图的作用
散布图是一种用于展示两个变量之间关系的图形，通过将两个变量的数据点在二维坐标系中标出，来反映这两个变量之间的关系。
散布图的应用
散布图通常用于观察两个变量之间的相关关系，以及它们的分布情况，可以揭示变量之间的线性关系和非线性关系。
  散布图
统计质量控制的定量方法
钢的淬火温度与硬度的散布图

## Slide 15
SPC依赖统计分析法
SPC依赖于统计分析方法来分析生产过程中的数据，这些方法包括控制图、直方图、因果图、散点图等。
识别异常点与趋势
通过运用统计分析方法，可以识别生产过程中的异常点、趋势和模式，并找出潜在的问题。
  强调统计分析方法
统计过程控制

## Slide 16
SPC在生产过程中的各个阶段对产品质量进行实时的监控与评估，确保及时发现问题并采取改进措施。
SPC实时监控与评估
SPC对从原材料采购到生产过程各个环节，直到最终产品的检验和包装等全过程进行实时监控和评估。
监控评估全过程
  在生产过程中的各个阶段进行监控与评估
统计过程控制

## Slide 17
SPC是预防性方法
SPC是一种预防性的方法，通过监控和分析生产过程中的数据，找出可能导致产品质量问题的原因。
采取措施预防问题
SPC通过采取措施进行预防，有助于减少产品质量问题的发生，从而提高生产效率和产品质量。
  预防性方法
统计过程控制

## Slide 18
SPC的团队合作
SPC不仅仅是绘制控制图的问题，它强调整个过程的监控和保障，需要全体员工的参与和团队合作。
SPC的基本原理
SPC的积极作用
员工需要了解SPC的基本原理和方法，并积极参与实施和改进过程，通过团队合作，可以更好地协调和沟通。
从而实现更好的过程控制和产品质量，强调全员参与和团队精神，有助于提高生产效率和产品质量。
  强调全员参与和团队精神
统计过程控制

## Slide 19
抽样检验
  抽样检验的基本概念
  统计抽样方案的分类
  计数抽样的基本原理
任务二

## Slide 20
全数检验
抽样检验
对产品进行全面、细致的检查，以确保每一个细节都符合要求。
从整批产品中随机抽取少量个体组成样本，对样本进行全面检验，根据样本的检验结果来推断整批产品的质量。
  产品质量检验的两种方式
抽样检验的基本概念

## Slide 21
抽样检验风险
抽样检验具有一定的风险和不确定性，因为样本的检验结果不能完全代表整体的情况，需要设计合理的抽样方案和检验方法。
抽样检验定义
抽样检验是一种质量控制方法，通过随机抽取少量个体组成样本，全面检验样本，并根据样本结果推断整批产品质量。
抽样检验优势
与全面检验相比，抽样检验可以节省检验工作量和费用，但需要设计合理的抽样方案，以确保推断结果的准确性和可靠性。
抽样检验应用
抽样检查的方法一般适用于样品数量庞大、不合格率较高、样品质量特征不具有可测量性以及需要快速判断产品合格率的情况。
抽样检验的基本概念

## Slide 22
单位产品定义：将一个整体拆分为多个相同的部分，其中一部分就是一个单位产品。单位产品是为了便于统计、计算和分析，将一个整体拆分为更小的、具有相同特征的部分。
单位产品应用：在制造业中，可以将一个产品拆分为多个相同的零件或部件，每个零件或部件就是一个单位产品。在食品加工行业中，可以将一箱饮料拆分为多个瓶装饮料，每个瓶装饮料就是一个单位产品，
单位产品特性：通过将整体拆分为单位产品，可以更好地掌握每个单位产品的特性和质量情况，从而更好地进行质量控制和优化生产过程。
单位产品采样：在抽样检验中，通过对单位产品进行抽样检验，可以推断出整批产品的质量水平，需要注意的是，单位产品的划分并不是唯一的，不同的行业、不同的产品可能有不同的划分方式。
  单位产品的概念
抽样检验的基本概念

## Slide 23
检验批是指一组或一批产品，这些产品在生产、加工和检验等过程中具有相同的特性和质量水平，并且可以作为一个整体进行抽样检验。
检验批定义
检验批的概念通常用于质量控制和抽样检验中，以便更好地掌握和控制产品的质量，例如，在制造业中，可以将同一批次生产的零件或部件组成一个检验批。
检验批用途
  检验批的概念
抽样检验的基本概念

## Slide 24
批量定义
在抽样检查中，批量是指提交检查的一批产品中所包含单位产品的总数，用N表示。
批量与样本容量的关系
批量越大，样本容量需求越大，以确保检验的准确性和可靠性。
  批量的概念
抽样检验的基本概念

## Slide 25
为了确保产品在出厂前符合预先设定的要求或标准而进行的抽样检验。
预防性抽样检验
为了检查产品是否符合接收标准而进行的抽样检验，用于产品质量的初步控制。
验收性抽样检验
为了检查产品是否符合规定的质量要求而进行的抽样检验，用于维护产品质量的稳定。
监督抽样检验
01
02
03
  按统计抽样检验的目的分类
统计抽样方案的分类

## Slide 26
计量抽样检查
计量抽样则要求对产品的质量特征进行定量测量，例如测量电池容量、零件尺寸等具体数值，并基于数据分布（如均值、标准差）进行质量评估。
计数抽样检查
计数抽样以定性判断为核心，将产品按预设标准简单划分为合格品或不合格品，或统计缺陷数量。例如，检查电路板焊接点时，只需记录是否存在虚焊、短路等缺陷。
  按单位产品的质量特性分类
统计抽样方案的分类

## Slide 27
一次抽样
一次抽样检查中，只从总体中抽取一个样本进行检查，符合要求则判定该批次产品全部合格，不符合要求则判定该批次产品全部不合格。
二次抽样
多次抽样
二次抽样检查中，需要从总体中抽取两个样本进行检查，第一个样本符合要求则判定该批次产品全部合格，不符合要求则再抽取第二个样本进行检查。
多次抽样检查中，需要从总体中抽取多个样本进行检查，具体的样本数量和检查标准需要根据实际情况来确定。
  按照抽取的样本数量分类
统计抽样方案的分类

## Slide 28
抽样方案定义
抽样方案内容
在一次抽验方案中，由于Re=Ac+1，所以一般仅用（n/c）符号表示。
抽样方案简化
通过合理的抽样方案，可以有效地减小抽样误差，提高检验的准确性和可靠性。
抽样方案作用
抽样方案是质量管理和控制中常用的一种方法，可以用于对产品、服务、过程等进行评估和检测。
抽样方案目的
抽样方案是一组规则和程序，用于从总体中随机抽取一定数量的样本进行检验和评估。
抽样方案通常包括抽样方法的选择、样本容量的确定、抽样程序的制定和检验标准的确定等内容。
  抽样方案
计数抽样的基本原理

## Slide 29
OC曲线定义
操作特性曲线（OC曲线）是描述抽样方案性能的一种图形，展示了产品的接收概率L（P）与实际质量水平P之间的关系。
OC曲线作用
OC曲线横纵坐标
OC曲线可以帮助我们了解抽样方案的区分能力，即它能够正确识别产品质量水平的能力，是制定和评价抽检方案的基本工具。
在OC曲线中，横坐标P表示产品的实际质量水平，纵坐标L（P）表示在采用某一抽样方案时，产品被接收的概率。
  抽样方案的操作特性曲线（OC曲线）
计数抽样的基本原理

## Slide 30
ISO 9000族标准
  ISO 9000系列标准介绍
  ISO 9001质量管理体系标准的基础和术语
  ISO 9004 质量管理体系
任务三

## Slide 31
ISO 9000质量管理体系
ISO 9000是一个国际质量管理体系标准，它包括一组质量管理体系要求，可以帮助组织确保产品或服务的品质，以满足顾客的需求。
ISO 9000标准产生
ISO 9000应用领域
ISO 9000标准是在总结世界各国特别是工业发达国家的质量管理经验的基础上产生的，要求组织建立和实施的质量体系应满足组织规定的质量目标。
ISO 9000族标准不仅是工业制造领域的标准，也被广泛应用于服务业、医疗保健、教育和社会服务等领域。
  ISO 9000系列标准介绍
ISO 9000系列标准介绍

## Slide 32
ISO 9000的起源
ISO 9000是由西方品质保证活动发展而来的，在二战期间美国军火制造商因无法满足武器需求，国防部组织技术人员编写技术标准文件，并开设培训班进行训练。
总结推广
战后，国防部总结“工艺文件化”的经验，编制更周详的标准并在全国工厂推广应用，取得了满意的效果。此后，ISO 9000逐渐在西方各国推广和应用，成为全球通用的质量管理体系标准。
四项核心标准
ISO 9000的发展历程是一个不断总结、更新和完善的过程，它为组织提供了一套通用的质量管理要求，帮助组织确保产品或服务的品质，并提高组织的竞争力和信誉度。
  ISO 9000系列标准介绍
ISO 9000系列标准介绍

## Slide 33
ISO 9001标准的目的
ISO 9001质量管理体系标准旨在帮助组织建立和实施有效的质量管理体系，确保产品和服务符合客户要求，并持续改进组织的绩效。
领导承诺
管理层应该表达对质量管理体系的承诺，并确保其有效实施和持续改进。
制定政策
管理层应该制定适合组织的质量政策，明确组织对质量的承诺和目标。
  ISO 9001质量管理体系标准的基础和术语
ISO 9001质量管理体系标准的基础和术语

## Slide 34
管理层应该确定组织内各个部门和个人的质量管理职责和责任，并确保他们理解和履行这些责任。
角色和责任
管理层应该建立有效的沟通机制，确保质量管理相关信息在组织内部流通畅通。
沟通机制
管理层应该监督质量管理体系的实施情况，并定期进行内部审核和管理评审，以确保其有效性和持续改进。
监督和审核
  ISO 9001质量管理体系标准的基础和术语
ISO 9001质量管理体系标准的基础和术语

## Slide 35
基础设施管理
包括建筑物、通信设施、信息技术系统等，确保这些基础设施符合质量管理要求。
人力资源管理
确保组织拥有合适的人员，包括具有适当技能和经验的员工，以支持质量管理体系的实施和运作。
设备和设施管理
确保组织拥有适当的设备、工具和设施，以支持生产过程和产品或服务的交付。
  ISO 9001质量管理体系标准的基础和术语
ISO 9001质量管理体系标准的基础和术语

## Slide 36
工作环境管理
确保组织提供安全、健康和适宜的工作环境，以保障员工的健康和安全。
资源评估和分配
对各种资源进行评估和分配，确保资源的有效利用，以满足质量管理体系的要求和目标。
  ISO 9001质量管理体系标准的基础和术语
ISO 9001质量管理体系标准的基础和术语

## Slide 37
ISO 9004标准的作用
ISO 9004标准鼓励组织进行持续改进，以提高自身的业绩水平，更好地满足客户需求。
ISO 9004标准的范围
ISO 9004标准要求组织关注所有相关方的需求和期望，包括顾客、员工、股东、供应商等。
ISO 9004标准的目的
ISO 9004标准旨在帮助组织提高业绩和效率，满足顾客和其他相关方的需求和期望。
  ISO 9004 质量管理体系业绩改进指南
ISO 9004 质量管理体系 业绩改进指南

## Slide 38
ISO 9004标准的性质
ISO 9004标准并非用于认证或合同目的，而是一种指导性的标准，其条款要求组织采用八项质量管理原则为基础进行质量管理。
顾客导向
顾客导向是质量管理的基本原则，组织需要始终关注顾客的需求和反馈，以便不断改进产品和服务。
领导力
领导者在质量管理中起着至关重要的作用，他们需要明确组织的愿景和目标，并建立有效的团队和合作机制。
  ISO 9004 质量管理体系业绩改进指南
ISO 9004 质量管理体系业绩改进指南

## Slide 39
全员参与
员工是组织最重要的资产，全员参与是提高组织业绩的关键，组织需要激发全体员工的积极性和创造力。
过程方法
将活动和相关的资源作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果，帮助组织更好地识别和管理关键过程。
管理体系方法
组织应该建立和维护一个有效的管理体系，以确保持续改进和绩效提升，满足客户需求并实现组织目标。
  ISO 9004 质量管理体系业绩改进指南
ISO 9004 质量管理体系业绩改进指南

## Slide 40
持续改进
改进是一个持续的过程，组织应不断寻求改进的机会，并采取措施提高其有效性和效率，满足客户需求。
事实和数据驱动
有效决策是建立在数据和信息分析的基础上，组织应该基于事实和数据做出决策，而不是凭主观意见。
相关方管理
组织应该理解和满足所有相关方的需求和期望，包括客户、员工、供应商和社会等，实现共同利益和目标。
  ISO 9004 质量管理体系 业绩改进指南
ISO 9004 质量管理体系 业绩改进指南

## Slide 41
服务质量管理
  服务质量管理的含义
  服务质量管理的发展
  服务质量模型
  服务质量管理体系
  数据驱动的服务质量管理
任务四

## Slide 42
服务质量管理（SQM）是系统性的管理过程，旨在通过改善企业的服务质量来提高企业的市场竞争力。
服务质量管理
无形性、不可分离性、不可储存性、差异性和高度依赖性。
服务质量的特点
提高顾客满意度，提升市场竞争力，实现可持续发展。
服务质量管理的重要性
服务质量管理的含义

## Slide 43
起源与特点
芬兰学者格鲁诺斯提出的顾客感知服务质量模型将服务质量分为技术质量和功能质量两个方面，并提出了服务质量评估的方法和工具。
评估方法与模型
关键时期的发展
20世纪90年代是服务质量管理发展的关键时期，其中ISO 9000系列国际标准的质量管理体系为服务质量管理提供了重要的参考和指导。
服务质量管理的发展历程可以追溯到20世纪80年代，当时服务质量作为一个新兴的研究领域，主要关注服务质量的定义、评估和管理方面。
服务质量管理的发展
  服务质量管理的发展

## Slide 44
竞争与改进
进入21世纪以后，随着全球化和信息化的发展，服务行业面临着越来越激烈的竞争，因此服务质量管理逐渐向如何提高服务质量和实现持续改进的方向发展。
服务质量管理的发展
管理方法的应用
六西格玛、精益思想、流程再造等管理方法在服务质量管理中得到了广泛应用，同时随着大数据和人工智能等技术的发展，数据驱动的服务质量管理和个性化服务质量也成为当前研究的热点。
演变与发展
服务质量管理经历了从服务质量的特点和评估方法的研究，到各种服务质量评估工具和指标的开发，再到如何提高服务质量和实现持续改进的演变过程。
  服务质量管理的发展

## Slide 45
服务质量模型的定义
服务质量模型是一种用于评估和改进服务质量的工具，可以将服务质量分解为若干个组成因素，并建立相应的指标体系。
不同模型的目的
构成因素和指标体系
不同的服务质量模型有不同的构成因素和指标体系，但它们的核心目的都是提高服务质量，提升顾客满意度和市场竞争力。
服务质量模型的构成因素和指标体系可以根据不同的行业、不同的服务场景和不同的顾客需求进行调整和优化。
服务质量模型
  服务质量模型

## Slide 46
其他服务质量模型
如SERVQUAL模型、EPIP模型等，这些模型都有各自的特点和优势，可以根据不同的服务场景和需求进行选择和运用。
服务质量差距模型
通过分析顾客期望与顾客感知的服务之间的差距来评估服务质量，认为差距是服务质量问题的根源，缩小差距可以提高顾客满意度和服务质量。
服务质量六西格玛模型
以顾客为中心，以数据为基础，以过程为重点，以结果为导向，通过流程改进来提高顾客满意度和公司的收益。
服务质量权重评分模型
通过权重评分法确定各项指标的权重，从而实现对服务质量的全面评价。可以对各项指标的重要性和影响程度进行评估和权重赋值。
服务质量模型
  服务质量模型

## Slide 47
个性化服务提升体验：在数字化时代，服务质量管理和个性化服务是提升客户体验的关键因素。通过收集和分析用户数据，企业可以提供个性化的服务，并持续改进服务质量。
可口可乐案例分析：可口可乐公司利用数据和人工智能技术进行服务质量和个性化服务的实践案例。包括收集销售数据、分析消费者行为，以及利用人工智能算法进行个性化推荐等。
消费者满意度提升：故事展示了可口可乐公司如何利用数据和人工智能技术提供个性化服务，从而提高消费者满意度和忠诚度。通过对消费者购买历史和行为的分析，企业可以了解消费者的偏好和需求。
数据驱动服务质量管理：实施数据驱动的服务质量管理的一般步骤，包括数据收集、数据分析、服务改进和效果评估等。这些步骤可以帮助企业提高服务质量和客户满意度。
数据驱动的服务质量管理

## Slide 48
课后思考题
1. 什么是统计质量控制？
2. 介绍抽样检验及简述抽样检验的适用情况。
3. ISO 9001和ISO 9004标准代表的质量管理体系模式异同点有哪些？
4. 简述服务质量管理的必要性。