## Slide 1
项目四
数字化生产管理

## Slide 2
2
学习目标
【知识目标】
1.熟悉工厂选址的影响因素、原则及方法；
2.掌握产能计算及产能规划的方法；
3.掌握主生产计划、物流需求计划的编制方法；
4.掌握精益生产的核心思想，理解准时制生产及自働化生产；
5.掌握大规模定制的概念、原则及实施方法；
6.熟悉生产运营数字化的具体实现过程。
【能力目标】
1.能够进行产能调控，进行产能平衡分析；
2.能够编制综合生产计划、主生产计划、物料需求计划；
3.能够正确使用看板管理。
【思政目标】
1.了解我国企业生产运营管理现状，理解企业生产运营数字化转型的意义，培养爱国主义情怀，增强民族自信；
2.通过企业案例深入理解精益生产、大规模定制的核心思想，培养降本增效的理念。

## Slide 3
2
思维导图

## Slide 4
工厂选址
  工厂选址决策的影响因素
  工厂选址的原则
  工厂选址的一般步骤
  工厂选址的方法
任务一

## Slide 5
  工厂选址
企业管理者面临的选址决策主要有以下三种:
新建
迁址
扩建
01
02
03

## Slide 6
  工厂选址
01
劳动力条件
02
接近市场程度
03
经济因素
05
与其他企业设施的相对位置
04
与供应商和资源的接近程度
影响因素
  工厂选址决策的影响因素

## Slide 7
  工厂选址的原则
  工厂选址
长远发展原则
接近用户原则
费用原则
集聚人才原则
选址原则

## Slide 8
  工厂选址的步骤
  工厂选址

## Slide 9
  工厂选址的方法
  工厂选址
  因素分析法
  量一本一利分析法
  重心法
  负荷距离法
  ……

## Slide 10
  量一本一利分析法
  工厂选址的方法
量-本-利分析的过程包括以下步骤：
1.确定每一备选地点的固定成本和可变成本。
2.在同一张图表上绘出各地点的总成本线。
3.确定在某一预期的产量水平上，哪一地点的总成本最少或者哪一地点的利润最高。
这种方法需要建立以下几点假设：
·产出在一定范围时，固定成本不变；
·可变成本与一定范围内的产出呈线性关系；
·所需的产出水平能近似估计；
·只包括一种产品。

## Slide 11
  量一本一利分析法
  工厂选址的方法
在成本分析中，要计算每一地点的总成本
总成本=FC+v×Q
式中， FC是固定成本；v 是单位可变成本；Q 是产品的数量或体积。
在利润分析中，计算每一地点的总利润
总利润=Q(R-v)-FC
式中， R是每单位收益。

## Slide 12
  量一本一利分析法
  工厂选址的方法
下表列出了四个可能成为工厂所在地的地点的固定成本和可变成本。
（1）在一张图上绘出各地点的总成本线。
（2）指出使每个备选地点产出最优的区间（即总成本最低）。
（3）如果要选择的地点预期每年产量为8000个单位，哪一地点的总成本最低？

## Slide 13
  解析
  工厂选址的方法
（1）绘出各地点总成本线，选择最接近预期产量的产出（如每年10000个单位）。计算在这个水平上每个地点的总成本。
绘出每一地址的固定成本（在产出为0时）及产出为10000个单位时的总成本，并用一条直线把两点连起来（见下图）。

## Slide 14
  解析
  工厂选址的方法
（2）D地在整个比较中从未优于其他任何一个地点。通过观察B线和C线的交点以及A线和C线的交点，我们可以得到产出水平的确切区间。为了确定这一点，我们需要使它们的总成本公式相等，通过求解Q值，得到它们最优产出水平的边界。

## Slide 15
  解析
  工厂选址的方法

## Slide 16
  工厂选址的方法
假设条件：
1、需求量集中于某一点；
2、不同地点物流中心的建设费用、运营费用相同；
3、运输费用随运输距离成正比增加；
4、运输线路为空间直线距离。
原理：
仓库、配送中心到客户的运输费用等于货物运输量与两点之间运输距离以及运输费率的乘积。
  重心法

## Slide 17
  工厂选址的方法
  重心法
图中C1 ~Cn旁括号内的变量分别表示需求量、横坐标、纵坐标，B0旁括号内的变量分别表示横坐标、纵坐标。

## Slide 18
  工厂选址的方法
  重心法的基本原理

## Slide 19
  工厂选址的方法
  重心法的基本原理

## Slide 20
  工厂选址的方法
  重心法的基本原理

## Slide 21
  工厂选址的方法
  重心法的基本原理

## Slide 22
  工厂选址的方法
  重心法的基本原理

## Slide 23
  工厂选址的方法
  重心法的基本原理
（4）利用式（1－3），计算与（ x01,y01 ）相对应的总发送费用F1；
（5）将F1与F0进行比较，如果 F1＜ F0 ，则返回步骤（3），将（ x01,y01）分别代入式（1-2）、（1-8）和（1-9），如此反复进行（3）～（5）的计算步骤，直至Fk ≥ Fk-1 时停止，即得到（ x0k-1,y0k-1 ）为最优解。

## Slide 24
产能规划与调控
  产能计算与规划
  产能调控
任务二

## Slide 25
  产能计算与规划
产能计算
生产能力，简称产能，指企业在一定时期内能够实现的最大产出。
生产能力包括设计、查定和现实能力。
设计能力
现实能力
查定能力
设计能力是指在理想条件下，根据技术和资源限制，企业能够实现的最大产出。
查定能力则考虑到实际生产中可能存在的各种因素，如设备故障、维护等，是企业在保证生产系统正常运转的情况下的最大产能。
现实能力则是企业在考虑市场需求、人力、物料等方面的限制条件下，实际能够达到的产出水平。

## Slide 26
  产能规划
制定候选方案
评价每个候选方案
计算需求和现有能力之差
预估未来的能力需求
选定最优的产能规划方案
产能规划的步骤

## Slide 27
  产能规划
产能规划方法——决策树
例：A公司准备在一个选定的新地区开设一个工厂，产品主要供应该地区的市场。现有两个关于新建工厂规模（能力水平）的方案，即大规模和小规模方案。根据市场需求的预测分析，有两种可能的市场需求情景，即大需求和小需求，概率分别为0.6和0.4。因此，可能的结果有以下四种。
（1）小规模方案，需求很大。在这种情况下，企业还需要进一步选择，是维持规模不变还是进一步扩大规模。预计两种选择的经营结果分别是：维持规模不变，所获利润为223 000元；进一步扩大规模，利润为270 000元。
（2）小规模方案，需求也很小。在这种情况下，企业无须进一步选择。因此，预计经营利润为200 000元。
（3）大规模方案，需求很小。在这种情况下，有两种选择：不进行相应的促销活动，则相应的经营利润为140 000元；进行相应的促销活动，则相应的利润为160 000元。
（4）大规模方案，需求也很大。这是最理想的组合方式，在这种情况下，企业也无须进一步选择，预测的经营利润为500 000元。

## Slide 28
  产能规划
产能规划方法——决策树

## Slide 29
  产能调控
常用的企业内部产能调控策略
均衡策略——将库存作为杠杆
混合策略
外包策略——满足最小的需求预测量
时间柔性策略——将利用率作为杠杆
追赶策略——将产能作为杠

## Slide 30
排产管理
  生产计划
  综合计划
  主生产计划
  物料需求计划
任务三

## Slide 31
  生产计划
分类标准 | 类别与相关定义 | 
按时间节点来分 | 长期计划 | 是指完成企业在较长的时间段的目标，是对企业资源的合理使用的规划，可以是五年、三年或一年以上。
 | 短期计划 | 是指生产周期在一年以内、几个月或者几周的生产周期计划。短期计划同样也是为了更好地、合理地利用企业资源。
 | 应急计划 | 是指一周或者几天、几个小时的生产计划。
按重要性、关键性分 | 主生产计划 | 是生产企业针对某一品种或几种产品在某一时间段的生产产品的数量及质量的规划。生产主计划的制订依据来源于企业的战略规划与市场对产品的需求，来源于用户的订单数量。
 | 辅助计划 | 是针对主生产计划之外的工作进行的规划，可以帮助企业员工完成主生产计划。辅助计划可以是主生产计划的补充，也可以是主生产计划的调整计划或预备方案。
生产计划的分类

## Slide 32
  生产计划

## Slide 33
  生产计划
编制生产计划的流程

## Slide 34
  生产计划
生产计划的内容
What——做什么，制造产品的名称、类型、型号等；
Why——为什么做，制造产品的名称、类型、型号等；
Who——谁来做，哪些部门参与生产或支持生产，哪些员工参加生产；
Where——在哪里做，制造的产品、半成品、零部件等物料在生产线的哪些工序生产或组装；
When——时间，生产的起始时间和结束验收时间；
How many——做多少，标明生产产品的数量。

## Slide 35
  综合计划
综合计划的编制步骤
1.明确计划期内市场需求。
2.统筹安排，制定初步计划方案。
3.整体平衡分析，明确综合计划指标。
4.讨论和修正，最终批准实施。

## Slide 36
  综合计划
滚动式计划的编制方法

## Slide 37
  主生产计划
主生产计划的概念
主生产计划（MPS）是中短期计划的一部分，它将综合计划进一步细化，使其成为可操作的实施计划。
主生产计划的任务是根据年度综合计划的要求，对企业内部每个生产单位在较短时间内的生产任务进行详细安排，并明确实现的方法，以确保企业按照品种、数量、质量和期限全面完成生产任务。

## Slide 38
  主生产计划
主生产计划的编制
计算现有库存量
It=It-1+Pt-max（Ft，COt）
确定主生产计划产品的生产量与时间
计算待分配库存等

## Slide 39
  主生产计划
例
某电器制造厂要为其生产的A型号产品制订一个MPS年度生产计划根据市场营销部门的预测，该产品在4月份和5月份的需求及顾客订货情况如表4-9所示。已知3月底的库存为45个，每次的生产批量为80个。要求尽量使用现有库存，编制MPS。

## Slide 40
  主生产计划
例
需求预测、顾客订货量
期初库存：45 生产批量：80 安全库存：0 | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  | 
 | 周次 |  |  |  | 周次 |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
需求预测 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40
顾客订货 | 23 | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 41
  主生产计划
例
主生产计划
期初库存：45 生产批量：80 安全库存：0 | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  | 
 | 周次 |  |  |  | 周次 |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
需求预测 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40
顾客订货 | 23 | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
现有库存量 | 22 | 2 | 62 | 42 | 2 | 42 | 2 | 42
MPS量 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80
ATP量 | 7 |  | 68 |  |  | 80 |  | 80

## Slide 42
  主生产计划
在前例中，假设该企业接收到该产品的4个订单。
新订单
订单序号 | 订货量（个） | 交货时间（周序号）
1 | 5 | 2
2 | 38 | 5
3 | 24 | 3
4 | 15 | 4

## Slide 43
  主生产计划
接受前3个订单后的主生产计划
期初库存：45 生产批量：80 安全库存：0 | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  | 
 | 周次 |  |  |  | 周次 |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
需求预测 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40
顾客订货 | 23 | 20 | 32 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0
现有库存量 | 22 | 2 | 50 | 30 | -10 | 30 | -10 | 30
MPS量 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80
ATP量 | 2 |  | 6 |  |  | 80 |  | 80

## Slide 44
  物料需求计划
物料需求计划的内涵
物料需求计划（MRP）是一种全面的管理理念、生产方式，同时也是一种集方法技术和信息系统于一体的系统。其核心理念是围绕物料的转化，有序地组织和调配相应的资源，以在正确的时间、正确的地点获取正确的物料，实现按需准时地生产。
需求的相关性
需求的确定性
计划的复杂性

## Slide 45
物料需求计划
  MRP的产生与发展
闭环MRP阶段
ERP阶段
MRPⅡ阶段
开环MRP阶段
01
02
03
04

## Slide 46
物料需求计划
  物料需求计划推算原理

## Slide 47
物料需求计划
  物料需求计划的基本构成

## Slide 48
物料需求计划
  物料清单
物料清单（BOM），也称为产品结构，是构建、制造或维修产品或服务所需的所有物料的列表。 物料清单充当集中式源，包含从原材料阶段制造产品所需的所有信息。 物料清单包含创建产品或服务所涉及的原材料、子装配体、中间装配体、零部件和零件的广泛列表，以及每种零件的数量、成本和如何装配它们的说明。

## Slide 49
物料需求计划
  物料清单

## Slide 50
物料需求计划
  物料清单

## Slide 51
物料需求计划
  BOM和MRP的关系
BOM详细列出了生产一个产品所需的所有物料清单，包括物料的种类、数量、规格等信息。
MRP系统根据BOM以及主生产计划，能够精确地计算出未来一段时间内所需的物料数量和时间。有助于工厂合理安排采购订单和生产订单，从而避免物料短缺或过剩的情况，确保生产线的稳定运行。
当客户订单发生变化或市场需求波动时，BOM与MRP的结合使得工厂能够迅速调整生产计划和物料需求。工厂可以根据新的BOM信息重新计算物料需求，并调整采购和生产计划，以快速响应市场变化。

## Slide 52
物料需求计划
  BOM和MRP的关系
工厂可以根据BOM对物料进行分类和标识，确保每种物料都有明确的标识和存储位置。这不仅有助于减少物料混淆和误用，还能提高物料查找和取用的效率，提高仓储空间的利用率。
此外，工厂可以根据BOM和生产计划，预测未来一段时间内物料的需求量，从而合理控制库存水平。这有助于避免库存积压和浪费，同时确保生产所需的物料能够及时供应，提高库存周转率。

## Slide 53
物料需求计划
  MRP的处理过程
a.可用物料数量的计算
可用物料数量=上周库存量+本周预计入库量-安全库存
b.库存量的计算
当可用物料数量大于毛需求量时：
库存量=上周库存量+本周预计入库量-毛需求量
当可用物料数量小于毛需求量时：
最低库存量=安全库存
c.毛需求量的计算
独立需求物料（最终产品）的毛需求量=主生产计划的规定数量相关需求物料的毛需求量=上层关联物料的净需求x倍数
d.净需求量的计算
当可用物料数量小于毛需求量时：净需求量=毛需求量-可用物料数量

## Slide 54
精益生产
  精益生产概述
  精益生产的核心思想
  精益生产的内容体系
  精益生产方式的实施
任务四

## Slide 55
精益生产概述
精益生产起源于日本丰田公司的丰田生产方式（Toyota Production System，TPS）。
工业制造生产方式的演进经历了三个主要阶段：单件生产方式、大批量生产方式和精益生产方式。

## Slide 56
精益生产的核心思想
营利方式
利润中心
成本中心
售价中心

## Slide 57
精益生产的核心思想
消除浪费
丰田生产方式
将浪费定义为
两个方面
一是不为顾客创造附加价值的活动都是浪费。
二是即使是创造附加价值的活动，如果消耗的资源超过了“绝对最少”的界限也算是浪费。

## Slide 58
精益生产的核心思想
提高效率
假效率指企业投入更多资源，在同样时间内产出更多产品，但忽略了市场需求。
假效率
真效率则建立在客户需求基础上，生产满足市场需求的产品，以在实现最低成本的同时获得最大效率。
真效率

## Slide 59
精益生产的核心思想
提高效率
个体效率
整体效率
提高效率
当某个工序或设备的效率提高时，整体生产线、车间或工厂的效率没有提高，这种效率被称为个体效率。
当个体效率提高时，整体效率也随之提高，这被称为整体效率。

## Slide 60
精益生产的核心思想
问题解决
发生型问题指的是现实情况与已设定的理想状态（基准值、目标）之间的差距。
设定型问题是企业在设定更高的理想状态时，有意识地创造出一种差距。
发生型问题
设定型问题

## Slide 61
精益生产的内容体系
自働化
准时化

## Slide 62
精益生产的内容体系
  准时化生产
准时化生产（Just In Time，JIT）的核心理念是在需要的时候、按需要的数量生产所需产品，以避免库存浪费。JIT采用拉动生产模式，通过看板管理实现按市场需求进行生产，避免过量生产。

## Slide 63
精益生产的内容体系
  准时化生产
 | 生产特征 | 工位相对空闲（人等料）时 | 工位相对繁忙（料等人）时
传统大批量生产模式 | 员工只对自己所在的工序负责，工位是固定的 | 某工序工作量减少时员工无事可做 | 某工序工作量增加时员工忙不过来
准时制生产模式 | 一个团队负责一个单元（多道工序） | 人等料时，该员工参与其他工序 | 料等人时，团队内其他员工帮助

## Slide 64
精益生产的内容体系
  准时化生产
JIT准时化 | 实施 前提 | 基本原则 | 实施的工具/方针 | 目 的
 | 平准化 （均衡化） | 工序的流畅化 | 物：“一个流”、同期化 | 缩短生产周期 减少停滞 在全生产过程中确保生产的同期化 备注：根据不同的工序来确定，有的工序不得不进行批量生产、小批量生产、快速换型
 |  |  | 人：多工序作业、多能工化 | 
 |  |  | 设备：按工序顺序配置、整流化 | 
 |  | 以需要数量决定节拍时间 | 标准化作业 | 
 |  | 后工序领取 | 看板方式 | 控制生产过剩 正确、迅速地传递生产信息

## Slide 65
精益生产的内容体系
  看板管理
看板管理的工作原理

## Slide 66
精益生产的内容体系
  看板管理的作用

## Slide 67
精益生产的内容体系
  自働化生产
丰田公司一直强调的“自働化”实际上是“带人字旁的自动化”。
自动化 | 自働化
用机器来代替人工，人们按动开关，机器就会自动转动起来，完成预定的工作，但没有对质量缺陷的识别能力 | 具有人类判断力的自动化，是一种发现异常或质量缺陷的技术手段
异常发生时，如果没人按动停止开关，机器会不停地运转 | 异常发生时，机械设备本身能检测出异常并自动停止
出现大量的残次品，发现迟缓（有损坏机械、磨具、夹具的危险） | 不会出现残次品（机械、磨具、夹具的故障可防患于未然）
早期不能发现异常产生的原因，防止再发生很困难 | 容易掌握发生异常的原因，可防止异常再发生
省力化 | 省人化
自动化与自働化的区别

## Slide 68
精益生产方式的实施
  精益生产的实施条件
缩短作业转换时间
弹性配备人员
质量保证
生产均衡化
生产同步化
合理设计产品
实施条件

## Slide 69
精益生产方式的实施
  精益生产的工具

## Slide 70
精益生产方式的实施
  精益组织
精益组织在实施精益生产方式时，需要注意以下三点：
1.解决与供应商的关系问题
2.解决成本增加问题
3.企业领导的重视

## Slide 71
大规模定制
  大规模定制的发展历程
  大规模定制的原则
  大规模定制的载体
  大规模定制的支柱
  大规模定制的实施
任务五

## Slide 72
大规模定制的发展历程
大规模定制是从20世纪盛行的两种生产模式——单件定制和大规模生产中演化而来的。
大规模定制采用推-拉混合式供应链，通过整合供应链上下游各行为主体的业务活动来实现。
项目 | 大规模生产 | 大规模定制
管理导向 | 以产品生产为中心 | 以顾客需求为中心
生产驱动模式 | 根据市场预测安排生产推动式的生产方式 | 根据客户订单安排生产拉动式的生产方式
战略 | 成本领先战略 通过降低成本、提高生产效率获取竞争优势 | 差异化战略 通过快速反应、提供个性化的产品获取竞争优势
主要特征 | 产品单一 产品开发周期长 产品生命周期长 机器设备专用、设备调整时间长、调整费用高 | 产品随客户需求而变化 产品开发周期短 产品生命周期短 柔性的机器设备、设备调整时间短、调整费用低
适用范围 | 需求稳定 统一市场 | 需求动态变化 离散市场

## Slide 73
大规模定制的原则：构建模块化
面向产品和服务的大规模定制的六种模块化结构类型

## Slide 74
大规模定制的载体：模块化企业、动态网络
在供应链管理中，实现大规模定制需要注意几点：
首先，提高供应链管理的信息化水平，增强在供应链动态网络下协调不同模块的能力，确保有效满足顾客需求。
其次，在动态网络中的模块可能需要跨越不同企业，因此要注重战略伙伴关系和供应商的集成。
最后，实施地区差异化的延迟策略，以实现特定顾客的定制化需求。

## Slide 75
大规模定制的支柱
功能
延迟策略
应用延迟理论，通过识别产品差异点，将制造、组装、配送等过程尽可能延迟，最大程度地共享相同的制造过程。
客户订单分离点
延迟策略采用推-拉混合式供应运作模式，将产品的生产运作过程分为推动阶段和拉动阶段，这两个阶段的转换点称为客户订单分离点。
01
02

## Slide 76
大规模定制的实施
大规模定制的类型
01
03
02
04
单击此处
添加标题
设计定制化
装配定制化
制造定制化
自定制化

## Slide 77
大规模定制的实施
大规模定制实施的方法
01
面向产品簇的设计
02
模块化设计
03
零部件的标准化与通用化
05
产品开发与快速设计
04
延迟设计
实施
方法

## Slide 78
数字化生产
  采集多维数据信息
  制订生产计划与排程
  智能生产执行与控制
  全局动态优化决策
  大规模定制的实施
任务六

## Slide 79
采集多维数据信息
实现数字化生产的第一步是采集多维数据，以推动生产过程的数字化和管理流程的智能化。
多维数据涵盖了工厂内外各个维度的信息。内部数据包括原材料、设备、生产线和制造环境等方面，而外部数据包括订单、用户和供应商等信息。
在数据采集的基础上，通过工业互联网的云平台和各种应用，对连接后的数据进行深度分析与挖掘。

## Slide 80
制订生产计划与排程
实现数字化生产的第二步是制订生产计划与排程。
生产计划需要考虑产能、工装、设备、人力、班次、工作日历、模具、委外资源、加工批次等约束，以解决有限产能条件下的交期精确预测、工序生产与物料供应最优、详细计划制订的问题。
排程要实时考虑负荷、能力、材料供应等因素，合理安排车间订单生产工序，以确保生产过程高效运转。

## Slide 81
制订生产计划与排程
APS系统综合考虑企业内外的资源限制，旨在输出一份“以最短时间实现最有效的目标”的具体生产计划。

## Slide 82
智能生产执行与控制
传统的生产车间主要依赖车间作业管理（shop floor control,SFC）系统，由管理工作中心手工汇报进度、工时、损耗等。而随着制造业的精益化和数字化转型，MES（制造执行系统）逐渐成为智能制造时代工厂广泛使用的关键系统。

## Slide 83
全局动态优化决策
数字孪生是对实体资产、产品、过程或系统的动态数字表示，通过对其特征、条件和属性建模，实现多方面的数据分析，为设计、仿真和生产提供深入洞察。
智能工厂利用数字孪生技术，实现实时感知、动态交互和全局优化决策。

## Slide 84
课后思考题
1.简要说明企业常用的产能规划策略。
2.什么是物料需求计划？
3.简述精益生产的核心思想。
4.谈谈你对延迟策略的理解。
5.谈谈你对数字孪生技术的理解。