## Slide 1: 项目六 跟进工作—— 产品包装跟单

## Slide 2: 学习与考证要点
销售包装用材与包装方式
销售包装设计的理念
出口运输包装分类与用材
运输包装标志
出口运输包装要求

## Slide 3: 业务背景
出口产品包装是商品生产的继续，是商品进入流通领域的必要条件，也是实现商品使用价值和增值的一种手段。出口产品要涉及到产品的销售包装和运输包装，跟单员应在进行生产进度和品质控制跟单的同时，必须做好出口产品的包装跟单工作，根据客户对包装的要求选择合适的包装材料和包装方式，并及时做好入库工作。

## Slide 4: 任务一 跟进出口产品销售包装工作
一、销售包装用材与包装方式
二、销售包装的设计要求
三、服装销售包装跟单实例

## Slide 5: 一、销售包装用材与包装方式
纸质
纸制包装材料
  白纸板
  牛皮纸
  玻璃纸
  纸袋纸
  黄纸板
包装方式
  折叠纸盒
  硬纸板盒
包装材料
  枫香
  枫杨
  刺桐
  蓝果木
  黄梁木
木质

## Slide 6: 一、销售包装用材与包装方式
金属
包装材料
  马口铁
  镀铬薄钢板
  铝板和铝箔
包装方式
  罐头
  饮料罐盖
  香烟铝箔复
  合薄膜
塑料
包装材料
  包装薄膜
  复合包装材料
  包装容器

## Slide 7: 二、销售包装的设计要求
便于运输和储存
便于消费者识别、携带和使用
便于陈列和经销
要具有艺术性
符合国际或国家有关规定及标准
销售包装的
设计要求

## Slide 8: 三、服装销售包装跟单实例
圆圆贸易公司根据日本客户高田商社对T恤衫包装纸盒的要求直接委托苏州服装有限公司向生产包装纸盒的专业公司进行采购或定制。高田商社要求成衣包装采用高档进口铜板纸制作硬体型纸盒，尺寸为40CM ×30CM ×5CM，为此，圆圆小姐对苏州服装有限公司提供的由纸盒供应商制作的纸盒样板、价格和交货期进行确认，确认无误后，苏州服装有限公司方可采购或定制。圆圆小姐在进行成衣包装时，还应进行包装纸盒的质量查验，并检查T恤衫包装的情况。

## Slide 9: 任务二 控制出口产品运输包装工作
一、出口运输包装分类与用材
二、出口运输包装材料
三、运输包装标志
四、包装纸箱
五、出口运输包装要求
六、包装纸箱跟单实例

## Slide 10: 一、出口运输包装分类与用材
单件运输包装：箱、包、桶、袋
集合运输包装：
    集装箱 （国际上以8×8×20英尺为计算集装箱的标准单位，称为“TEU” ）
    集装包
    托盘
干货集装箱 单层挂衣集装箱 罐式集装箱
平托盘 网箱托盘

## Slide 11: 二、出口运输包装材料
适用
制造外贸商品
国内高级商品的包装纸箱
分类
一号牛皮箱纸板
特号牛皮箱纸板
瓦楞规格
K、A、C、B、D、E、F
瓦楞形状
U形、V形、UV形
用纸层数
两层、三层、五层、七层
牛皮箱纸板
箱纸板
瓦楞纸板
适用
—般百货包装
分类
一号箱纸板为强韧箱纸板
二号箱纸板为普通箱纸板
三号箱纸板为轻载箱纸板
运输包装用纸板

## Slide 12: 二、出口运输包装材料
运输包装用木材
一般包装箱
  应选择中等硬度以下，易钉木材为佳。其树种较多，如红松、马尾松、杉木和白松等。
重型包装箱
  应考虑木材的强度，如龙脑香、白蜡木、水青冈、野桉、枫香和柏木等树种。
茶叶包装箱
  应选择无异味的木材，其树种主要有枫香、枫杨、刺桐、蓝果木、黄梁木、橄榄木、木棉、桦木、泡桐、柳木、杨木和金钱松等。杉木因有香气，不宜作为茶叶包装箱的材料。

## Slide 13: 二、出口运输包装材料
食品包装箱
  应选择无味、无臭、色浅的木材，适用于食品包装的树种主要有枫香、枫杨、刺桐、蓝果木、黄梁木、橄榄木、木棉、桦木、七叶树、冷杉和鸡毛松等。
人造板材
  利用采伐或加工过程中的枝杈、截头、板皮、碎片、刨花和锯木等剩余物进行加工制造而成，其主要有胶合板、纤维板和刨花板等种类。人造板材具有强度高、性能好、适用面广、效用高的特点。

## Slide 14: 二、出口运输包装材料
运输包装用塑料
塑料具有质轻、耐腐蚀和机械性能高的特点，能满足轻型或重型产品的包装，已广泛予以应用。

## Slide 15: 三、运输包装标志
运输标志
  简称唛头，其内容一般包括收货人简称、合同编号、目的港（地）和件数等。运输标志一般由卖方决定，有时也可由买方指定，但须在合同中明确规定买方应在货物装运前若干天告之卖方，以免影响货物发运。
收货人简称
合同编号
目的港名称
货物件号
G.K.M
98L—025SH
HUMBURG
C/NO.1—420

## Slide 16: 三、运输包装标志
指示性标志
  指示性标示是关于操作方面的标志。它是根据货物的特性，对一些容易破碎、残损、变质的货物以简单醒目的文字、图形或图案在运输包装上做出标识，用以提醒操作人员在货物的运输、储存和搬运过程中应引起注意以免损坏货物。
小心轻放
向上

## Slide 17: 三、运输包装标志
警告性标志
  警告性标示是关于货物性质方面的标志。按照我国和国际上的有关规定，对一些易燃品、有毒物品、腐蚀物品和放射性等危险货物，在运送时都必须在其外包装上清楚鲜明地标明各类危险品的标记，以此提醒和告示有关人员在货物运输、储存和搬运过程中备加小心，并根据货物的性质采取相应的防范措施。
爆炸品
有毒物品
易自燃物品

## Slide 18: 四、包装纸箱
我国瓦楞纸箱的分类
  第1类为出口运输包装
  第2类是内销商品运输包装
  第3类用于短途或低廉商品运输包装
  链接：瓦楞纸的分类
  链接：纸箱对瓦楞纸板的技术要求

## Slide 19: 四、包装纸箱
我国瓦楞纸箱的结构
  我国国家标准局发布的GB6543—86瓦楞纸箱国家标准，采用了欧洲瓦楞纸箱制造商协会(FEFCO)的分类方法，并依据我国国情将瓦楞纸箱的基本箱型列为三种
    开槽型纸箱，代号02型
    套合型纸箱，代号03型
    折叠型，代号04型

## Slide 20: 四、包装纸箱
  在瓦楞纸箱的尺寸规格条目中，将纸箱的箱底面积（外尺寸）分为三个系列
    400×600mm、400×300mm、400×200mm、400×150mm
    300× 200mm、300×130mm、300×100mm
    200×150mm、200×133mm
瓦楞纸箱生产流水线

## Slide 21: 五、出口运输包装要求
外箱方面
  货物毛重小于7．5千克用单瓦楞纸板箱，大于的用双瓦楞纸板箱，外箱毛重一般不超过2千克。
  纸箱的抗压强度应能在集装箱或托盘中，以同样纸箱叠放到2.5米高度不塌陷为宜。
  如产品需做熏蒸，外箱的四面左下角要有2毫米开孔。
  出口到欧洲的外箱一般要印刷可循环回收标志，箱体上不能使用铁钉。

## Slide 22: 五、出口运输包装要求
木箱方面
  用人工复合而成的木质材料，不用熏蒸。
  对美国、加拿大、欧盟、日本及澳大利亚出口使用的木质包装，要在出口前进行“熏蒸”，其中对美国、加拿大等国应出具“官方熏蒸证书”。目前，出口到中东国家及某些亚洲国家的木质包装，不需要“熏蒸”；对于出口非洲国家的木质包装，则要看具体国家，如尼日利亚、坦桑尼亚从2006年2月起需要“熏蒸”。
  用木质材料作包装不得带有树皮，不能有直径大于22毫米的虫蛀洞，必须对木质包装进行烘干处理。
  对木质托盘、木箱必须实施热处理或熏蒸处理，由检验检疫局出具“出境货物木质包装除害处理合格凭证”并加贴黑色标识。

## Slide 23: 六、包装纸箱跟单实例
填写服装成品入库单
  跟单员圆圆小姐在苏州服装有限公司完成加工合同的订单任务后，向其发出在指定的仓库交货通知，填写入库单。
  链接：服装成品入库单

## Slide 24: 六、包装纸箱跟单实例
填写服装成品交货单
  跟单员圆圆小姐填写交货单，其是货物交付过程中的重要文件，是仓库管理员交付货物的依据。
  链接：服装成品交货单

## Slide 25: 六、包装纸箱跟单实例
结算通知单
  结算通知单的内容主要有订单号、用料品种、规格、数量、单价、金额等，使客户明确结算情况并方便核算。
  链接：结算通知单

## Slide 26
Thank You !